CAR-SAT LTDA | MT-C100/101 Manual

## MT-C 10/11 (PORTÁTIL)

Versatilidade e precisão

O MT-C 100 e o MT-C 101 representam o que há de mais moderno no segmento de rastreamento. Ultra-portáteis e multifuncionais, podem ser utilizados no monitoramento de pessoas, animais e ativos móveis - como cargas e bagagens -, com exatidão de dados e grande autonomia de uso.

Recebem sinais via satélite pelo receptor GPS de alta sensibilidade (-160 dBm), combinando essas informações com dados internos, indicando direção e velocidade exatos do item monitorado. Com grande autonomia em stand by, possuem acelerômetro interno (que pode acionar o equipamento em caso de movimentação), é resistente à água (IP67), comunica-se com a central de monitoramento em TCP-IP ou UDP, envia e recebe informações utilizando rede GSM/GPRS e pode receber comandos via DTMF ou SMS.

A precisão das informações fornecidas permite o controle e o gerenciamento integrais do item rastreado. Em todo o processamento de comunicação, localização e inteligência embarcada é utilizado um único processador – a plataforma MXT 100/101 é a única no mercado que oferece um produto totalmente integrado.

A versão MT-C 101 possui ainda uma linha de acessórios sem fio:

WT 300 – Terminal de dados wireless 2.4Ghz

• Display gráfico de 3 linhas x 16 caracteres;
• Backlight
• Teclado com cinco teclas em borracha;
• Porta serial TTL;
• Recebimento de mensagens livres e envio de mensagens pré-programadas, identificação de rotas, motoristas, etc;
• Dimensão de 60 mm x 95 mm.

WT 101 – Botão wireless e identificador de usuário

• Formato de chaveiro;
• Três tipos de sinalização através do botão;
• Led de status;
• Bateria interna;
• Indicação de nível de carga da bateria;
• Dimensão de 46 mm x 37 mm.

Características Técnicas:

• Receptor GPS 32 canais de alta sensibilidade (-160 dBm monitoramento, -144 dBm aquisição);
• Antena interna de GPS ativa;
• Porta USB 2.0 de alta velocidade para atualização e configuração do firmware;
• Consumo em stand by - 1.5 mA@3.8VDC;
• RTC (Relógio de Tempo Real);
• Modem Quad-Band (850/900/1800/1900 Mhz) GSM/GPRS/EDGE;
• Circuito de escuta confidencial;
• Bateria interna de 1850 mAH;
• Dimensões da bateria: 34 mm x 52 mm x 11 mm - Peso: 20 g;
• Rápido carregamento com suporte via USB (800 mA);
• Acelerômetro de 3 eixos;
• TCP (Protocolo de Controle de Transporte) e UDP (Protocolo de Datagramas do Usuário) para comunicação;
• Dimensões: 58 mm x 94 mm x 26 mm;
• Peso: 105 g com bateria (115 g com suporte / presilha);
• Carregador bivolt - tempo de carga: 3 h;
• Configurável através de parâmetros via GPRS e USB;
• Atualização de Firmware via GPRS e USB;
• Registro em memória de até 10.000 posições;
• Segurança para o cartão SIM;
• À prova de água e poeira (IP67);
• Buzzer, sensor de temperatura e microfone internos;
• Sensor e circuito de carga para bateria;
• Transceiver wireless 2.4 Ghz com encriptação AES 128bit (MXT 101);
• Potência de transmissão: 32dBm max (900/850 GSM) e 29 wwdBm max (850/1900 PCS);
• Temperatura de operação: -40º C a +85º C.